学习情境4作业

- 填空题（每空1分，共20分）

- 金属材料在长期的恒温、恒应力作用下，即使压力小于屈服强度，也会发生缓慢的塑性变形的现象，称为         。

- 故障分类方法有多种，不同的分类方法反映了机械故障的不同侧面，按发生原因可分为磨损性故障、                     和                     。

- 采样指将所得到的连续信号离散为数字信号，其过程包括              和

两个步骤。

- 磨损是一种微观和动态的过程，通常将磨损还分为                    、

、疲劳磨损、腐蚀磨损和微动磨损五种类型。

- 描述机械振动的三个特征量是位移、            和              。

- 按腐蚀介质的不同类型，腐蚀磨损可分为                            和

两大类。

- 根据渗透液的不同色调，渗透检测可分为             和              两种。

- 由转子质量中心和旋转中心之间的物理差异所引起的不平衡一般可分为静不平衡、                   、                   。

- 根据波动传播时介质质点的振动方向与波的传播方向的相互关系的不同，可将超声波分为纵波、横波、                  和              等。

- 喷焊技术过程与喷涂技术过程基本相同，喷焊技术主要是在喷涂后加有              工序。

- 金属电镀时，完成电沉积过程必须经过液相传质、                  和

三个步骤。

二、选择题（请填写唯一正确选项的序号，每题2分，共20分）

| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 在ISO标准中，作为衡量振动强度的一个标准——振动烈度，其实就是振幅的（    ）。

A、峰值    B、平均值    C、有效值。

- 下列哪种断裂形式不属于环境断裂：（    ）。

A、氢脆断裂    B、疲劳断裂    C、冷脆断裂。。

- 根据Shannon采样定理，带限信号不丢失信息的最低采样频率fs为：（    ）。

A、fs≥2fmax    B、fs≤(2.56~4)fmax    C 、fs≤2fmax。

- 加速度传感器安装方法不同，其特性就不同。下列哪种安装方式的频响特性最差：（    ）。

A、钢制螺栓安装    B、永久磁铁安装    C、手持式

- 在齿轮传动故障振动分析中，所谓齿轮的啮合频率fg即为（已知Z为齿轮齿数；n为齿轮转速）：（     ）。

A、fg＝nz／60    B、fg＝n／60    C、fg＝nz

- 声级计是现场噪声测量中最基本的噪声测量仪器。它主要是用于测量噪音的（    ）。

A、声强级    B、声压级    C、声压

- 接触式测温主要适用于（    ）范围内的物体温度测量。

A、1000℃以上    B、1000℃以下    C、任意温度

- 油液光谱分析技术可以识别磨粒的尺寸范围为：（    ）。

A、0.1～10μm  B、＞1μm    C、25～400μm。

- 在胶粘剂中，为改善其的工艺性、耐久性、强度及其它性能，而加入的一

种固体物质称为：（    ）。

A、固化剂   B、基料   C、填料。

- 以下哪种表面处理技术不属于表面化学热处理强化？（    ）。

A、表面淬火    B、渗碳   C、碳氮共渗

三、判断题（正确的打“√”，错误的打“╳”，每题1分，共10分）

| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 材料成分和金相组织相近的两种金属材料之间最不容易发生粘着磨损。（    ）

- 机械零件在外载荷作用下产生塑性变形后，若去除外载荷，变形是可以恢复的。（    ）

- 微动磨损是一种兼有磨料磨损、粘着磨损和氧化磨损的复合磨损形式。（    ）

- 磁粉检测适合于检测金属材料的裂纹等表面缺陷。（    ）

- 作为量度物体温度高低的热力学温标和摄氏温标，仅是起点不同，并无本质差别。（    ）

- 铁谱分析是常用的油液分析技术之一，但是其不能识别磨粒的形貌、尺寸等。（    ）

- 只要方法得当，涡流检测是可以用于玻璃、石材等非金属材料的。（    ）

- 摩擦是不可避免的自然现象，磨损是摩擦的必然结果。（    ）

- 通常在电力变压器绝缘电阻测量之前，应进行交流耐压试验，以避免设备在试验电压作用下遭受损坏。 （    ）

- 在金属扣合技术中，强密扣合法比优级扣合法更适用于承受高载荷的零件修复。（    ）

四、名词解释（每题3分，共15分）

- 失效：

- 设备大修：

- 压电效应：

- 油膜振荡：

- 表面粘涂技术：

五、简答题（每题6分，共18分）

1、机械设备状态监测及诊断技术的主要工作内容是什么？（6分）

2、为了提高中、高碳钢零件的焊修质量，可采取哪些措施？（6分）

3、设备振动状态的判别标准常用有哪几类标准？各种判别标准如何使用？（6分）

六、论述题（共17分）

1、	某内燃机经检查证实其已经失效，通过检查发现系内燃机曲轴（材质45钢）轴颈磨损所至，请问：

（1）、选择零件修复技术的基本原则、方法和步骤分别是什么？（8分）

（2）针对轴颈处的磨损失效，请问有哪些方法可以进行修复？以电刷镀技术为例，简述其所需设备、和修复工艺？（9分）

（注：若纸张不够，可在试卷背面继续作答）