学习情境5作业

- 填空题（每空1分，共20分）

- 在设备使用过程中，机械零件由于设计、材料、工艺及装配等各种原因，丧失规定的功能，无法继续工作的现象称为          。

- 描述机械振动的三个特征量是            、           和             。

- 故障分类方法很多，若按故障影响程度可分为轻微故障、一般故障、

、                等。

- 对于承受液压的零件、腐蚀条件下工作的零件，在喷涂后需要采用石蜡等合成树脂以填充涂层孔隙，这一工序称为          。

- 根据零件摩擦表面的破坏程度，粘着磨损可分为轻微磨损、涂抹、         及

、          。

- 声级计是现场噪声测量中最基本的噪声测量仪器。它主要是用于测量噪音的

。

- 设备诊断技术很多，但基本上离不开                                、

和状况的识别、诊断、预测和决策三个环节。

- 金属零件的腐蚀损伤可分为两大类：                和               。

- 光谱分析的特点是速度快、分析数据准确和适合于大量数据的采集，目前常用光谱技术主要有                          和                         。

- 压电式加速度传感器是利用                  制成的机电换能器。

- 常用的金属扣合技术包括强固扣合法、强密扣合法、                 和

。

二、选择题（请填写唯一正确选项的序号，每题2分，共20分）

| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 目前振动信号频谱分析中，使用最广泛的分析方法是（    ）。

A、快速傅里叶变换FFT    B、离散傅里叶变换DFT    C、傅里叶级数FS

- 热力学温标T和摄氏温标t都常被用作度量物体温度高低的标尺，其二者关系为（    ）。

A、T ＝t－273.15     B、t＝T+273.15    C、t＝T－273.15

- 加速度传感器安装方法不同，其特性就不同。下列哪种安装方式的频响特性最好：（    ）。

A、钢制螺栓安装    B、永久磁铁安装    C、手持式

- 所谓超声波，其实是一种质点振动频率为（    ）的机械波。

A、≤20Hz    B、≥20Hz    C、≥20KHz

- 电刷镀后用于除去不合格镀层或多余镀层的熔液是（    ）。

A、活化液   B、退镀液   C、钝化液

- 在胶粘剂中使其具有粘接性能的主要成分是（    ）。

A、固化剂   B、填料   C、基料

- 以下哪种表面处理技术属于表面热处理强化技术？（    ）。

A、表面淬火    B、渗碳   C、碳氮共渗

- 电气设备常用吸收比来反映绝缘是否受潮或有无绝缘缺陷，一般要求吸收比（    ）。

A、≤1.3    B、≥1.3    C、＜1.0

- 机床导轨刮研质量的判定是依据每刮方内的点子数，其中每刮方的尺寸为（    ）。

A、15×15mm    B、20×20mm    C、25×25mm。

- 根据Shannon采样定理，带限信号不丢失信息的最低采样频率fs为：（    ）。

A、fs≥2fmax    B、fs≤(2.56~4)fmax    C 、fs≤2fmax。

三、判断题（正确的打“√”，错误的打“╳”，每题1分共10分）

| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 摩擦表面越洁净，越光滑，就越可能发生表面的粘着。（    ）

- 金属材料在拉应力和特定的腐蚀介质联合作用下所引起的低应力脆性断裂称为腐蚀疲劳断裂。（    ）

- 压电式加速度传感器是利用电磁感应原理制成的机电换能器。（    ）

- 半速涡动是油膜振荡的先决条件，油膜振荡是比半速涡动更为危险的状态。（    ）

- 磁粉检测适合于检测金属材料的裂纹等表面缺陷。（    ）

- 红外线、X射线、伽马射线与可见光等都属于电磁波。（    ）

- 渗透检测是一种最简单的无损检测方法，其主要用于检测物体内部裂纹缺陷。（    ）

- 焊接修复是零件修复常用的一种技术，其中堆焊修复的目的主要是连接零件。（    ）

- 机械零件在外载荷去除后留下来的一部分不可恢复的变形，称为塑性变形或永久变形。（    ）

- 在设备装配中常用的调整法，其实质是将调整用的工件进行修磨，以达到装配精度要求。（    ）

四、名词解释（每题3分，共15分）

- 油液铁谱分析技术：

- 热电效应：

- 电镀：

- 精密诊断：

- 设备大修：

五、简答题（共18分）

1、减轻腐蚀危害的措施有哪些？（6分）

2、齿轮在机器中使用极为广泛，其常见失效形式有哪些？（6分）

3、设备振动状态的判别标准常用哪几类标准？各种判别标准如何使用？（6分）

六、论述题（共17分）

1、	某减速机经检查证实其已经失效，通过检查发现系减速机主轴（材质45钢）轴颈磨损所至，请问：

（1）、选择零件修复技术的基本原则、方法和步骤分别是什么？（8分）

（2）针对轴颈处的磨损失效，请问有哪些方法可以进行修复？以氧－乙炔火焰喷涂技术为例，简述其所需设备、和修复工艺？（9分）

（注：若纸张不够，可在试卷背面继续作答）