第一章  电工基本技能实训

【实训目的】

(1) 了解常见电路的基本知识 。

(2) 理解电工基本操作和基本技能。

电能在生产、传输、分配、使用及控制等方面，均比其他形式能量优越，其他形式的能量（如化学能、热能、水能、原子能等）往往要先转变为电能，才便于使用。随着科学技术的发展，电能的应用日益深入到工农业生产、科学实验及人民生活等各个领域。在生产上用于动力、照明及自动控制等；在生活中如电灯、电话、电视及各类家用电器等，均离不开电能。

传统的电工包括内外线的附设与运行，电机、电器、变压器的使用与维修及电焊等。这里主要指内外线电工，内容包括电工安全知识，电工基本操作技术，照明、动力、配电线路的布线与管理等。要求掌握内外线电工的基本操作技术及内外线常见故障的分析与处理，并对安全用电及安全技术规程引起足够的重视。

## 1.1电工安全基本知识

### 1.1.1 基础知识与电工安全操作规程

#### 1.电对人体的伤害

电对人体的伤害分电击和电伤两种类型．电流通过人体内部，对人体内脏及神经系统造成破坏直至死亡，称为电击；电流通过人体外部表皮造成局部伤害，称为电伤．但在事故中，电击和电伤常会同时发生．触电的伤害程度与通过人体电流的大小、通过人体的途径、持续的时间、电流的种类、交流电的频率及人体的健康状况等因素有关，其中以通过人体电流的大小对触电者的伤害程度起决定性的作用。人体对触电电流的反应，见表１－１。

表1－１　　人体对触电电流的反应

| 触电电流 | 人体触电时的反应 |
| --- | --- |
| mA | 50～60Hz交流电 | 直流电 |
| 0.6～1.5 | 开始有麻刺感 | 没有感觉 |
| 2～3 | 有强烈的麻刺感 | 没有感觉 |
| 5～7 | 有肌肉痉挛现象 | 刺痛感、灼热感 |
| 8～10 | 已难以摆脱电源(但终于摆脱电源),触电部位感到剧痛 | 灼热增加 |
| 20～25 | 迅速麻痹、不能摆脱电源，剧痛、呼吸困难 | 痉挛 |
| 50～80 | 呼吸器官麻痹、心脏开始震颤 | 肌痛感觉强烈、触电部位 |
|  |  | 肌肉痉挛、呼吸困难 |
| 90～100 | 呼吸器官麻痹、持续3s左右心脏停止跳动 | 呼吸器官麻痹 |

( 1 ) 人体的电阻   通过人体的电流决定于触电时的电压和人体的电阻。影响人体电阻值的因素很多，并随人而易。一般人的表皮角质层电阻约为1~10*104Ώ，但角质层极易破坏，皮肤潮湿多汗或受损伤均会降低人体电阻。触电时间越长，发热出汗越多，人体电阻越小。除角质层电阻外，一个正常人的电阻约为800Ώ。

( 2 ) 安全电压  由于触电时对人体的危害性极大，为了保证人的生命安全，使触电者能够自行脱离电源，因此各国都规定了安全操作电压。

我国规定的安全电压为36V，而在特殊危险的场所为12V，如检修锅炉的照明。因为在锅炉内检修时，周围全是金属体，一旦漏电时，检修人员很快离开现场。

#### 2. 触电的原因、形式及其预防

从电对人体的伤害中看出，必须安全用电，且以预防为主。为了最大幅度地减少触电事故的发生，从实际出发分析触电原因与形式，并针对不同情况提出预防措施。

( 1 )触电的原因    不同的场合，引起触电的原因也不一样。根据日常用电的情况，将触电原因归纳为一下几类：

①线路架设不合规定    采用一线一地制的违章线路架设，当接地零线被拔出、线路发生短路或接地桩接地不良时，均会引起触电：室内导线破旧、绝缘损坏或敷设不合规格，容易造成触电或碰线短路引起火灾：无电线设备的天线、广播线、通讯线与电力线距离过近或同杆架设，如遇短线或碰线时电力线电压传到这些设备上引起触电：电气修理工作台布线不合理，绝缘线被烙铁烫坏引起触电等。

②用电设备不和要求     电烙铁、电熨斗、电风扇等家用电器绝缘损坏、漏电及其外壳无保护接地或保护接地线接触不良：开关、闸刀、插座的外壳破损或相线绝缘老化，失去保护作用；照明电路或家用电器由于接线错误致使灯具或机壳带电引起触电等。

③电工操作制度不严格、不健全    带电操作、冒险修理或盲目修理，且未采取切实的安全措施，均会引起触电；停电检修电路时，闸刀上未挂“警告牌”，其他人员误合闸刀造成触电；使用不合格的安全工具进行操作，如用竹竿代替高压绝缘棒，用普通胶鞋代替绝缘靴等，也容易造成触电。

④用电不谨慎   违反布线规程，在室内乱拉电线，在使用中不慎造成触电；换保险丝时，随意加大规格或用铜丝代替铅锡合金丝，失去保险作用，引起触电；未切断电源就去移动灯具或家用电器，如果电器漏电就会造成触电；用水冲刷电线和电器，或用湿布檫拭，引用绝缘性能降低而漏电，容易造成触电。

( 2 )触电的形式   人体触及带电体有三种不同情况，分别为单线触电，两线触电和跨步电压触电：

① 单线触电   指人站在底墒或其他接地体上，而人的某一部位触及带电体 ，称为单线触电。在我国低压三相四线制中性地接地的系统中，单线触电的电压为220V。

② 两线触电   指人体两处同时触及三相380/220v系统的两相带电体，加于人体的两相电压达380v。

③ 跨步电压触电  带电体着地时，电流流过周围土壤，产生电压降，人体接近着地点时，两脚之间形成跨步电压，其大小决定于离着地点的远近及两脚正对着地点方向的跨步距离，跨步电压在一定程度上也引起触电事故。

( 3 )触电的预防   触电事故往往发生在极短的时间内，造成严重的后果。要防止触电事故，应在思想上高度重视，健全组织措施和各种技术措施。

①防止触电技术的措施   为防止偶然触及或过分接近带电体，可设置避栏，根据各种电压等级、周围环境和运行条件采取相应的绝缘措施。对裸露的带电部分，应设置避栏和警告牌；利用连锁装置当人进入危险区时，发出警告或自动切除电源等。

为防止金属构件或设备的金属外壳（如变压器、电动机的外壳）意外带电而发生触电事故，可利用保护接零或保护接地等安全措施，但决不允许在同一电力系统中，一部分设备采用保护接零，另一部分设备采用保护接地。

随时检查导线的绝缘状况、熔丝的正确选用及电器的绝缘电阻，如不符要求应立即停止使用。另外，使用安全电压、设备信号装置和防雷措施等，都是可行的安全技术措施。

②严密的组织措施  尽量不带电作业，特别是对地电压在250v以上和危险场所。如确因工作需要而带电作业时，人应站在绝缘橡胶板上或穿绝缘靴。附近导电体或接地体都要用绝缘物避盖，并有专人监护。

各种电器设备应建立定期的检查制度，不符合安全要求的应及时处理。

停电检修时，要悬挂“禁止合闸、有人工作”的警告牌，并应有人监视。

经常加强安全教育，宣传安全用电知识。

#### 3.触电的急救

一旦发生触电事故，抢救者不许保持冷静，首先应使触电者脱离电源，然后进行急救。

( 1 )脱离电源   使触电者迅速脱离电源是极其重要的一环，触电时间越长，对触电者的伤害就越大。要根据具体情况和条件采取不同的方法，如断开电源开关、拔去电源插头或熔断器插件等；用干燥的绝缘物拨开电源线或用干燥的衣服垫住，将触电着拉开（仅用于低压触电）。总之，用一切可行的办法使触电者迅速脱离电源。

在高空发生触电事故时，触电者有被摔下的危险，一定要采取紧急措施，使触电者不致被摔伤或摔死。

( 2 )急救  触电者脱离电源后，应根据其受到电流伤害的程度，采取不同的施救方法。若停止呼吸或心脏停止跳动，决不可认为触电者已死去而不去抢救，应立即进行现场人工呼吸和人工胸外挤压，并迅速通知医院救护。抢救必须分秒必争，时间就是生命。

①人工呼吸法  人工呼吸的方法很多，其中以口对口（或对鼻）的人工呼吸最为简便有效，而且也最易学会、最易传播。具体做法如下：

a首先把触电者移到空气流通的地方，最好防在平直的木板上，使其仰卧，不可用枕头。然后把头侧向一边，掰开嘴，清除口腔中的杂物、假牙等。如果舌跟下陷应将其拉开，使呼吸道畅通。同时解开衣服，松开上身的紧身衣服，使胸部可以自由扩张；

b 抢救者位于触电者的一边，用一只手紧捏触电者的鼻孔，并用手掌的外缘部压住其额部，扶正头部使鼻孔朝天。另一只手托在触电者的颈后，将颈部略向上抬，以便接受吹气；

c 抢救者应作深呼吸，然后紧贴触电者的口腔，人口吹气约2s。同时观察其胸部有否扩张，以决定是否有效和是否合适；

d 吹气完毕后，立即离开触电者的口腔，并放松其鼻孔，使触电者胸部自然回复，时间3 s，以利其呼气。

按照上述步骤不断进行，每分钟约反复进行12次，如果触电者张口有困难，可用口对准其鼻孔吹气，效果与上面方法相近。

②人工胸外心脏挤压法   这种方法是用人工挤压心脏代替心脏的收缩作用。凡是心脏停止或不规则的颤动时，应立即用这种方法进行抢救。具体方法如下：

a 使触电者仰卧，姿势与人工口对口呼吸相同，但后背着地处应结实；

b 抢救者骑在触电者的腰部；

c 抢救者两手相叠，用掌跟置于触电者胸骨下部位，即中指指尖置于其颈部凹陷的边缘，“当胸一手掌”，掌跟所在位置即为正确压区。然后自上而下直线均衡地用力向脊柱方向挤压，使其胸部下陷3~4cm左右，可以压迫心脏使其达到排血功能；

d 使挤压到位的手掌突然放松，但手掌不要离开胸壁，依靠胸部的弹性自动回复原状，使心脏自然扩张，大静脉中的血液就能回流到心脏里来。

按照上述步骤连续不断地进行，每分钟约60次。挤压时定位要准确，压力要适中，不要用力过猛。避免造成肋骨骨折，气胸，血胸等危险。但也不能用力过小，达不到挤压目的。

上述两种方法应对症使用，若触电者心跳和呼吸均已停止，则两法可同时使用。如果现场只有一个人抢救，则先行吹气两次，再挤压15次，如此反复进行。经过一段时间的抢救后，若触电者心跳和呼吸均已停止，则两种方法可同时使用。如果现场只有一个人抢救，则先行吹气两次，再挤压15次，如此反复进行。经过一段时间的抢救后，若触电者面色好转、口唇湿红、瞳孔缩小、心跳和呼吸恢复正常，四肢可以活动，这时可暂停数秒钟进行观察，有时触电者就此恢复。如果还不能维持正常饿心跳和呼吸，必须在现场继续进行抢救，尽量不要搬动，如果必须搬动，抢救工作决不能中断，直到医务人员来接替抢救为止。

#### 4.安全技术规程

为了保障人身、设备的安全，国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程，统称为安全技术规程。

电气装置安装规程和电气装置检修规程内容较多，而且又有专业性和地区性的差别，这里只介绍一些基本内容，具体要求见有关部门规定。

电气装置安装规程应包括下列基本内容：

a  架空线、电缆线及室内布线的安装要求；

b  照明装置的要求；

c  电动机、动力设备的安装要求；

d  变、配电所的安装要求；

e  移动电气工具及其他移动电气设备的安装要求；

f  接地和接零的安装要求；

g  其它专用设备（如电炉、起重设备、电容器等）的安装要求。

电气装置检修规程包括下列基本内容：

a  电气设备的检修项目及其要求；

b  电气设备的检修内容及其方法；

c  电气设备的检修质量标准及检查；

d  电气设备的检修周期。

安全操作规程的内容随工种的不同而有差异。电力线路部分的安全操作规程主要是依据《电业安全工作规程》中有关部分制定的，包括线路的运行和维护、停电和验电及挂接地电的安全技术措施、外线作业的安全措施等。维修电工掌握《低压用户电气装置规程》，包括进户装置、量电和配电装置、照明装置、电力装置、保护接地装置等规程。

为此，对电气操作人员提出了下列基本要求：

a  要树立对电气事业的安全责任心；

b  发扬团结互助，注意协作配合；

c  掌握事故规律，及时消除隐患；

b  严格遵守安全操作制度；

d  努力钻研技术，不断提高操作本领。

### 1.2 常用电工材料、电工工具及仪表

在电气设备中，对电磁场起有效作用的材料称为电工材料。电工材料按其特点和作用可分为导电材料、绝缘材料、半导体材料和磁性材料。常用的电工材料包括常用的绝缘材料、导电材料、磁性材料，以及在电气施工和维修中经常用到的线管和润滑脂等。

#### 1.2.1绝缘材料

绝缘材料的作用在于隔离导电体与外界的接触，以及绝缘带有不同电位的

导体，使电流能按指定的方向流动。在某些场合下，还起机械支撑、保护导体及防晕、灭弧等作用。

对绝缘材料的基本要求是绝缘强度、绝缘电阻、耐热性、吸水性、粘度与酸植、介电损耗与介电常数、机械强度。绝缘材料在使用过程中，由于各种因素的作用，发生较缓慢的、不可逆的变化，使其电气性能及机械强度逐渐恶化，这种变化称为绝缘材料的老化。促使材料老化的因素很多，但主要是热和氧化，使用时温度过高会加速绝缘材料的老化过程。因此对各种绝缘材料都规定了它们的极限使用温度，以延缓绝缘材料的老化过程，保证电气设备的使用寿命。

绝缘材料按其耐热水平分为七个等级，每一耐热等级对应一定的极限温度，见表1－2。这个温度以下能保证绝缘材料使用寿命而不影响其性能。

表1－2   绝缘材料的耐热等级和极限温度

| 耐热等级 | 极限温度／℃ | 耐热等级 | 极限温度／℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | 90 | F | 155 |
| A | 105 | H | 180 |
| E | 120 | C | >180 |
| B | 130 |  |  |

绝缘材料按其化学性质分为无机绝缘材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。无机绝缘材料有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃、硫磺等，主要作电机与电器的绕组绝缘、开关的底板和绝缘子等；有机绝缘材料有虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝、人造丝等，大多用于制造绝缘漆、绕组导线的被覆绝缘物等；混合绝缘材料为由以上两种材料经加工后制成的各种成型绝缘材料，用做电器的底座、外壳等。

( 1 )绝缘漆

①浸渍漆   浸渍漆只要用于浸渍电机、电器的线圈和绝缘零部件，以填充其间隙和微孔，提高它们的电气和机械性能。常用的有1030醇酸树脂漆、1032三聚氰胺醇酸树脂漆及环氧无溶剂漆等，它们均属于烘干漆，具有较好的耐电弧性，漆膜平滑有光泽。

②覆盖漆   覆盖漆有清漆和瓷漆两种，主要用于涂覆经浸渍处理后的线圈和绝缘零部件，在其表面形成连续而均匀的漆膜，作为绝缘保护层，及防止机械损伤和受大气、润滑油和化学药品的侵蚀。常用的覆盖清漆有1231醇酸晾干漆，它干燥快、漆膜硬度高、有弹性、电气性能较好。常用的覆盖磁漆有1320和1321醇酸灰磁漆，1320是烘干漆，1232是晾干漆，它们的漆膜坚硬、光滑、强度高，有耐电弧和油的作用。

③硅钢片漆  硅钢片漆用于涂覆硅钢片表面，以降低铁芯的涡流损耗，增强防锈及耐腐蚀的能力。常用的是1611油性硅钢片漆，它腐着力强、漆膜薄、坚硬、光滑、厚度均匀、耐油和防潮。

④)电缆浇注胶  电缆浇注胶用于浇注电缆的接线盒和终端盒。常用的有1811沥青电缆胶和1812环氧电缆胶，适用于10kV以下的电缆。沥青电缆胶耐潮性好；环氧电缆胶密封性好、电气和机械性能好，用它浇注的终端盒结构简单、体积小。

( 2 )浸渍纤维制品

①玻璃纤维漆布（或带）  玻璃纤维漆布（或带）主要用作电机、变压器、电器的衬垫或线圈的绝缘。常用的有2432三聚氰胺醇酸玻璃漆布（或带），其电气性能、耐油性和耐潮性都较好，机械强度高，并具有一定的防毒性能。

②漆管  漆管主要用作电机、变压器、电器的引出线和连接线的绝缘套管。常用的是2730醇酸玻璃漆管，它具有良好的电气和机械性能,耐油性、耐潮性较好，但弹性较差。

③绑扎带  绑扎带主要用于绑扎变压器铁心和代替合金钢丝绑扎电机转子绕组端部。常用的有聚酯B型和环氧B型玻璃纤维无纬带，环氧B型无纬带固化后的机械强度高，但其储存期短，故聚酯B型无纬带应用较广。无纬带避免了因合金钢丝绑扎而带来的感应电流发热与其对线圈间的绝缘间的绝缘等问题。

( 3 )层压制品  常用的层压制品有三种：①3240环氧玻璃布板；②3640环氧玻璃布管；③3840环氧玻璃布棒。它们适用于作电机、加工方便，且可在潮湿环境及变压器油中使用。

( 4 )压塑料  常用的压塑料有两种：①4013酚醛木粉压塑料；②4330酚醛玻璃纤维压塑。它们具有良好的电气性能和防潮、防霉性能，寸尺稳定，机械强度高，适用于作用作电机、电器的绝缘零件。

( 5)云母制品

①柔软云母板  柔软云母板主要用于电机的槽绝缘、匝间绝缘和相间绝缘。常用的有5131醇酸玻璃柔软云母板和5131—1醇酸玻璃柔软粉云母板，它们在室温下柔软性较好，可以弯曲。

②塑型云母板 塑型云母板主要用于作直流电机换向器的V形环和其它绝缘零件。常用的有5230和5235醇酸塑型云母板，后者含胶量少，可用于温升较高及转速较高的电机。它们在室温下较硬，加热变软后可压塑成各种形状的绝缘零件。

③云母带  云母带适用于电机、电器的线圈及连接线的绝缘。常用的有5434醇酸玻璃云带和5438—1环氧玻璃粉云母带，它们在室温时较柔软，后者厚度均匀、柔软，固化后电气和机械性能良好，应用较广，但需要低温保存。

④换向器云母板  换向器云母板主要用于作直流电机换向器的片间绝缘。常用的有5535虫胶换向器云母板和5536—1环氧换向器粉云母板，它们含胶量少，室温时很坚硬，厚度均匀，后者仅用于中小型电机。

⑤衬垫云母板  衬垫云母板适用于电机、电器的绝缘衬垫。常用的有5730醇酸衬垫云母板和5737—1环氧衬垫粉云母板。

(6 )薄膜和薄膜复合制品

①薄膜  电工用的薄膜要求厚度薄、柔软、电气性能良好及机械强度高。常用的是2820聚酯薄膜，适用于电机的槽绝缘、匝间绝缘和相间绝缘，以及其其它电工产品线圈的绝缘。

②薄膜复合制品  薄膜复合制品要求电气性能好、机械强度高。常用的有6520聚酯薄膜绝缘纸复合箔、6530聚酯薄膜玻璃漆布复合箔和DMD或DMDM复合绝缘，适用于电机的槽绝缘、匝间绝缘和相间绝缘，以及其它电工产品线圈的绝缘，后者电气性能和机械强度更为理想。

( 7 )其它绝缘材料  其它绝缘材料是指在电机、电器中作为结构、补强、衬垫、包扎及保护作用的辅助绝缘材料。这类绝缘材料品种多、规格杂，且无统一型号。这里将常用的品种作简单介绍：

- 绝缘纸和绝缘纸板  常用的绝缘纸和绝缘纸板有电话纸、绝缘纸板和硬钢纸板等。电话纸主要用于电信电缆绝缘，在电机、电器中作辅助材料；绝缘纸板可在变压器油中使用，薄型的、不惨棉纤维的通常称为青壳纸，主要用作绝缘保护和补强材料；硬钢纸板俗称反白板，机械强度高，适用作电机、电器的绝缘零件。

②玻璃纤维和合成纤维编织物   常用的玻璃纤维和合成纤维编织物有无碱玻璃丝布（或带）和涤纶玻璃丝绳。无碱玻璃丝布（或带）电气性能良好，玻璃丝布加工成环氧玻璃坯布后可用作磁极线圈的匝间绝缘，玻璃丝带只要作包扎和防护用；涤纶玻璃丝绳的强度高、耐热性好，主要用于代替垫片和蜡线绑扎大中型交流电机定子绕组端部，经绑扎、浸漆和洪干处理后，使绕组端部形成整体，从而大大提高了电机运行的可靠性，并简化了电机制造工艺。

③电工用热塑性塑料  常用的电工用热塑性塑料有ABS塑料和聚酰胺（尼龙）1010。ABS塑料是象牙色的不透明体，具有良好的综合性能，表面硬度较高，易于加工成型，但耐热性和耐寒性较差，适用于作各种结构零件，如外壳、支架等；聚酰胺（尼龙）1010是白色的半透明体，常温下具有较高的机械强度，电气性能较好，耐油、耐磨、吸水性小，尺寸稳定，适用于作绝缘套、插座、线圈骨架、接线板等绝缘零件。

④电工用橡胶  电工用橡胶分天然橡胶和合成橡胶两种。天然橡胶易燃、不耐油、易老化，不能用于户外，但它柔软、富有弹性。主要用作电线、电缆的绝缘层和护套；电机、电器中使用的大部分是合成橡胶，最常用的是氯丁橡胶和叮腈橡胶，它们具有良好的耐油和耐溶剂性能，但电气性能感不好高，只能用作绝缘结构材料和保护材料，如引出线套管、绝缘衬垫等。

⑤绝缘包扎带  绝缘包扎带主要用于包缠电线和电缆的接头，常用的有黑胶布带和聚氯乙烯带。黑胶布带又称黑包布，用于低压电线、电缆接头的绝缘包扎；聚氯乙烯带绝缘性能较好，耐潮性及耐蚀性较好，由于它制成黄、绿、红、黑四种颜色，所以通常称为相色带。其中电缆用的特种软聚氯乙烯带是专门用于包扎接头的。

⑥绝缘子  绝缘子主要用于支持和固定导线，低压绝缘子可分为低压架空线路用绝缘子和低压户内线路用电瓷两种。低压架空线路用绝缘子有针式绝缘子和蝴蝶形绝缘子，用于电压为500v以下的交直流架空线路中作固定固定导线之用；低压户内线路用电瓷形绝缘子（俗称白料）、瓷夹板和瓷管等，用于电压为500v以下的交直流户内线路作固定导线之用。

#### 1.2.2.导线材料

导线材料一般都是金属的，但并非所有的金属都可用作导线材料。对导线材料的基本要求是，导电性能好（即电阻系数较小），有适当的机械强度，不易氧化和腐蚀，容易加工和焊接，资源丰富，价格便宜。铜和铝是最常见的导电材料，但是在某些特殊场合也需要其他金属或合金作为导电材料。例如：架空线需具有较高的机械强度，常选用铝镁硅合金；电热材料需有较大的电阻系数，常选用镍铬合金或铁铬铝合金；保险熔丝应具有较低的熔点，故选用铅锡合金；电光源的灯丝要求熔点高，需选用钨丝作为导电材料等。

铜导线的导电性能、焊接性能及机械强度都比铝导线好，因此要求较高的动力线、电气设备的控制线和电机、电器的线圈等多采用铜导线。铝导线的电阻系数虽比铜导线大，但它密度小，同样长度的两根导线若要求它们的电阻值一样，则铝导线的截面积要比铜导线的大1.68倍，但铝的密度只有铜的1/3，因而铝导线的重量只有铜导线的1/2，且铝的资源丰富、价格便宜。故采用铝导线可降低成本，减轻重量。目前架空线、照明线、母线（俗称汇流排）等已广泛采用铝导线，变压器和中小型电机的线圈也推广采用铝导线，但由于铝导线的焊接工艺较复杂，故还未广泛使用。

( 1 )裸导线和裸导体制品  裸导线和裸导体制品属电线电缆类，它们只有导体部分，没有绝缘和护层结构。按其形状和结构分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种，电工常用的是前三种。

①圆单线  圆单线主要用作各种电线、电缆的导电线芯，也可以直接作为产品用于架空的通信广播等。常用的有TY型硬圆铜线、TR型圆铜线、LY型软圆铝线。

②软接线  软接线指柔软的铜绞线和各种编织线，主要用作电机、电器线路的电刷连接，以及移动式电器设备的连接用线，如引出线、接地线等。常用的有TS、TSR型裸铜电刷、TRJ、TRJ-3、TRJ-4型裸铜软绞线、TRZ-1、TRZ-2型软裸铜编织线及QC型软铜编织蓄电池线。

③型线    型线是非圆形截面的裸导线，主要用于安装配电设备及其它电工制品，如输配电母线等，常用的有TRY、TBR型扁铜线，LBY、LBR型扁铝线，TMY、TMR型铜母线，LMY、LMR型铝母线及TDY、TDR型铜带。

( 2 )电磁线 电磁线是电线电缆的主要品种，主要用于电机、电器及电工仪表中，作为绕组或元件的绝缘导线。按其使用绝缘材料的不同，可分为漆包线、玻璃丝包线和纸包线。

①漆包线 漆包线根据他们的使用漆和截面形状不同而有所区别，按其使用的漆分为油性漆包线、缩醛漆包线和聚酯包线。按其截面形状分为包圆线和漆包扁线。油性漆包线电气性能良好，但漆膜的机械强度较差，适用于一般电机及电器绕组；缩醛漆包线的漆膜具有优良的机械强度和良好的电气性能，适用于中小型高速电动机的绕组、油浸式变压器的线圈及电器、仪表的线圈；聚酯漆包线具有良好的电气性能，广泛应用于中小型电机的绕组、干式变压器的线圈和电器、仪表的线圈。常有的有Q型油性漆包圆铜线、QQ-1、QQ-2型缩醛漆包圆铜线、QZ-1、QZ-2型聚酯漆包圆铜线、QZL-1、QZL-2型聚酯漆包圆铝线、QZB型聚酯漆包扁铝线，聚酯、缩醛漆包圆铜（铝）线规格尺寸见附录I。

②玻璃丝包线  玻璃丝包线按结构不同分为双玻璃丝包线和双玻璃丝包聚酯漆包线。双玻璃丝包线的电气性能及机械强度优良，广泛应用于各种电机电器的绕组；双玻璃丝包聚酯漆包线的电气性能及机械强度优良，适用于大型高压电机、特种电机的绕组和干式变压器的线圈。常用的有SBEC型双玻璃丝包圆铜线、SBELC型双玻璃丝包圆铝线、SBECB型双玻璃丝包扁铜线、SBELCB型双玻璃丝扁铝线、QZSBEVB型双玻璃包聚酯漆包扁铜线及QZSBELCB型双玻璃丝包聚酯漆包扁铝线。

③纸包线  纸包线在变压器油中使用时耐电压性能好，大部分用于油浸式变压器的线圈。按其导线的截面及材料不同分为Z 型纸包圆铜线、ZL型纸包圆铝线、ZB型纸包扁铜线和ZBL型纸包扁铝线。

( 4 )电气装备用电线电缆 电气装备用电线电缆包括各种电气设备内部在安装连接线，电气装备与电源连接用的电线电缆、信号控制系统用的电线电缆及低压电力配电系统用的绝缘电线电缆等。电线电缆一般由导电线芯、绝缘层和保护层组成。按使用特性可分为通用电线电缆、电机电器用的电线电缆、仪器仪表用电线电缆、信号控制电缆、交通运输用电线电缆、地质勘探和采掘用电线电缆及直流高压软电缆七种，电工常用的是前两种。

①B系列橡皮塑料电线  这种系列的电线结构简单，重量轻，价格较低，电气和机械性能有较大的欲度，广泛应用于各种动力、配电和照明线路，以及大中型电气设备的安装线，其交流工作电压为500 V，直流工作电压为1000 V。常用的有BX、BLX型橡皮绝缘电线，BXF、BLXF型聚丁橡皮绝缘电线，BXR型橡皮绝缘软电线，BXHF、BLXHF型橡皮绝缘和护套电线，BV、BLV型聚氯乙烯绝缘电线，BVR型聚氯乙烯绝缘软电线及BVV、BLVV型聚氯乙烯绝缘和护套电线。

②R系列橡皮塑料绝缘软线  这种系列软线的线芯是用多根细铜线绞合而成的，它除了具有B系列电线的特点外，而且比较柔软，大量应用于日用电器和仪器仪表作电源线、小型电气装备和仪器仪表内部作安装线及灯头线。常用的有RV、RVB、RVS、聚氯乙烯绝缘软线，RVV型聚氯乙烯绝缘和护套阮线，RFV、RFS型丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软线，RXS、RX型棉纱编制橡皮绝缘软线及RXB型棉纱编制橡皮绝缘平型软线，它们的工作电压交流为250V，直流为500V。

#### 1.2.3.常用电工工具

正确使用和维护工具，既能提高工作效率和施工质量，又能减轻劳动强度、保证操作安全和延长工具的使用寿命。常用的电工工具包括通用工具、线路安装工具、登高工具和设备装修工具等。

( 1 )通用工具

通用工具是指一般专业电工都要应用的常用工具和装备。电工所需要的通用工具除以下分别介绍的外，尚有手锯、手锤、锉刀和活络扳手等钳工操作基本工具。

①电笔  电笔又称试电笔，是用来检查低压导体和电气设备外壳是否带电的辅助安全用具，其检测电压范围为60~500V（指带电体与大地的电位差），是每个电工必备的常用器具。它由氖管、电阻、弹簧和笔身等部分组成，其形状和结构如图1-1所示。当用电笔测试带电体时，带电体经电笔、人体到大地形成通电回

图1-1 电笔

路，只要带电体与大地之间的电位差超

过一定的数值，电笔图5-1电笔结构图中的氖管就会发出红色的辉光。电笔在使用时，必须按照图1-2所示的方法把笔握妥，即一手、指触及笔尾的金属体，并使氖管小窗背光朝自己，以便于观察；要防止笔尖金属体触及皮肤，以避免触电。为此，在螺丝刀式电笔的金属杆上，必须套上绝缘套管，仅留出刀口部分供测试需要。

电笔使用注意事项：

- 使用电笔前，一定要在有电的电源上检查氖管是否正常发光;

- 在明亮的光线下测试时，往往不易   图1-2电笔使用方法

看清楚氖管的辉光，所以应当避光检测；

- 电笔的金属探头多制成螺丝刀形状，它承受很小的扭矩，使用时应特别注意，以免损坏；

- 电笔不可受潮，不可随意拆装或受到剧烈震动，以保证测试可靠。

②钢丝钳 钢丝钳是钳夹和剪切工具，由钳头和钳柄两部分组成，其结构如图1-3所示。它的功能较多：钳口用来弯绞或钳夹导线头；齿口用来固紧或起松螺母；刀口用来剪切导线或剥削软导线的绝缘层；铡口用来铡切导线线芯、钢丝或铅丝等较硬金属。常用的规格有150、175和200mm三种。电工所用的钢丝钳，在钳

图1-3  钢丝钳

柄上必须套有耐压为500V以上绝缘管。使用时的握法如图1-4　所示，其刀口应朝向自己面部。

钢丝钳使用注意事项：

- 钳头不可代替手锤作为敲打工具使用；

- 钳头应防锈，轴销处应经常加机油润滑，以保证使用灵活；

- 钳柄上破碎的绝缘套管应及时调换，不可勉强使用。

③螺钉旋具　螺钉旋具俗称螺丝刀（后面均称螺丝刀）又称起子、赶锥、螺丝批或旋凿，它分为平口（平头）和十字口（十字头）两种，以配合不同槽型螺钉的使用。常用的有50、100、150和200mm等。

电工不可使用金属杆直通柄顶的螺丝刀（俗称通心螺丝刀）。为了避免金属杆触及皮

图1-4 钢丝钳的使用

肤或邻近带电体，应在金属杆上加套绝缘管。

④电工刀 电工刀是用来剖削或切割电工器材的常用工具。使用时，刀口应朝外向进行操作；用毕，应随即把刀身折入刀柄。电工刀的刀柄是不绝缘的，不能在带电体是进行操作，以免触电。

电工刀的刀口应在单面上磨出呈圆弧形的人刃口，剖削绝缘导线的绝缘层时，必须使用弧状刀面贴

图1-5  电工刀

在导线上，这样刀口就不易损伤芯线。

⑤电工工具夹 电工工具夹是装夹电工随身携带最常用工具的器具，分有插装一件、三件和五件工具等种。使用时，用皮带系结在腰间，工具夹置于右侧臀部处，便于随手取拿。

( 2 )线路安装工具

线路安装工具是指安装或检修户内外线路时所需的必备工具和装备。

- 墙孔凿  墙孔凿是手工开凿墙孔的简易工具，常用的有以下几种：

a. 圆补凿  圆补凿又称麻线凿或鼻冲，用来凿打混泥土结构建筑物的木补孔，常用的规格有直径6、8和10mm三种。操作

图1-6 电工工具夹

时要不断转动，并经常拔出凿身，使灰沙时屑及时排出，以免凿身涨塞在建筑物内。

b.小扁凿 小扁凿用来凿打砖墙上的方补孔，电工常用的凿口宽12mm。使用时要经常拔出凿身，以利排出灰砂碎砖，并观察墙孔开凿得是否平整、大小是否正确和孔壁是否垂直。

c.大扁凿 大扁凿用来凿打角钢支架和撑脚等的埋设孔穴，常用的凿口宽为16mm。使用方法与小扁凿相同。

d.长凿 长凿用来凿打墙孔，作为穿越线路导线的通孔。其中用来凿打混泥土墙孔，由中碳圆钢制成用来凿打砖墙孔，由无缝钢管制成。长凿直径为19、25和30mm，长度通常有300、400和500mm等多种。使用时应不断旋转，以便及时排出碎屑。

②冲击钻 冲击钻是一种电动工具，具有两种功能：一种可作为普通电钻使用，使用时应把调节开关调到标记为“钻”的位置;另一种可用来冲打砌块和钻墙等建筑面的木补孔和导线穿墙孔，这时应把调节开关调到标记为“锤”的位置。冲击钻通常可冲打直径为6~16mm的圆孔。有的冲击钻尚可调节转速，有双速和三速之分。在调速或调档（“钻”和“锤”）时均应停转。用冲击钻开凿墙孔时，需配用专用的冲击钻头，其规格按所需孔径选配，常用的8、10、12和16mm等多种。

在冲钻墙孔时，应经常把钻头拔出，以利排屑；在钢筋建筑物上冲孔时，遇到坚实物不应施加过大的压力，以免钻头退火。

③紧线器  紧线器是用来收紧户内外瓷瓶线路和户外架空线路的导线的。紧线器由夹线钳头、定位钩、收紧齿轮和手柄等组成。使用时，定位钩必须钩住架线支架或横担，夹线钳头夹住需收紧导线的端部，然后扳动手柄，逐步收紧。

④剥线钳  剥线钳用来剥削截面为6mm2  以下的塑料或橡胶绝缘导线的绝缘层，由钳头和手柄两部分组成。钳头部分由压线口和切口构成，分为0.5~3mm的多个直径切口，用于不同规格的芯线剥削。使用时，电线必须放在大于其芯线直径的切口上切剥，否则会切伤芯线。

### 1.3导线的连接和绝缘的恢复

#### 1.3.1.导线的连接

( 1 )单股导线连接

①单股导线的剖削；

a.用电工刀以45度倾斜切入塑料层并向外端推削，见图1-7a、b c；

图1-7  导线的剖削

b.削去一部分塑料层，并将另一部分塑料层翻下，将翻下的塑料层切去并露出线芯，

c.进行单股导线的剖削。

②单股导线的联接：

a. “—”字型联接

1)、先将两导线端去其绝缘层后作X相交，绞麻花见图1-8

图1-8单股导线的联接

2)、互相绞合2～3匝后板直端头如图b

3)、将两线头分别紧密并绕在芯线上4-6圈，多余线端剪去；修整钳平如图5-9a b.T字形联接

（1）、支线端和干线按图示去其绝缘后+字相交，使支线芯线，根部留出约3mm后，在干线上缠绕一圈，再环绕成结状，收紧线端沿干线并绕6～8圈，此类方法适用于导线截面积较小的芯线。

图1-9 T字形联接

（2）、若是导线截面积较大，两芯线十字相交后，直接在干线上，紧密缠绕6-8圈即可。

( 2 )多股导线连接

①多股导线的“—”字型联接；

1）、线头去其绝缘后在线头全长的1/3根部进一步绞紧，余下的线头分散成伞骨状如图5-10

图1-10多股导线的“—”字型联接

2）、将两伞骨状线头对接压平芯线如图(b)

3)、在一端分出紧相邻的两根芯线板直入图(c)

4)、顺时针方向并绕2～3圈后扳成直线与干线贴紧；

5)、在拿出另两根芯线，作法同前；

6)、将最后三根芯线密绕至根部如图

7)、剪去余端，钳平切口如图

8）、用同样方法处理另一端即可。

②多股导线的“T”型联接

图1-11多股导线的“T”型联接

1)支线头与干线去其绝缘后，将支线头1/8根部进一步绞紧，余部分散

2)支线头分成两组，四根一组的插入干线的中间如图1-12(a)

3)将三股芯线的一组往干线一边按顺时针紧缠5～6圈，剪去余端，,如图1-12（b）

4)将另一组用相同方法缠绕4～5圈，剪去余端，如图1-12（c）

( 3 )绝缘恢复

①线头完整的绝缘层上开始包缠；a

图1-12绝缘恢复

②绝缘带采用1/2先包至另一端后在芯线完整绝缘层上再包3-4圈b

③图为绝缘带的衔接方法，对绝缘电线包缠绝缘层时，必须先包黄腊带（或涤纶薄膜带）然后再包黑胶带

## 1.4 室内照明线路

### 1.4.1室内布线的基本知识介绍

室内布线是电工必须掌握的常规技术，要求正规、合理、整齐、牢固和安全。既要掌握室内布线的方式与技术要求，又要掌握典型室内布线的操作技能，以保证室内照明线路和动力线路的技术要求与安全用电。

#### 1. 室内布线基本知识

( 1 )室内布线的类型与方式

①室内布线的类型

室内布线就是敷设室内用电器具或设备的供电和控制线路。室内布线有明装式和暗装式两种。明装式是导线沿墙壁、天花板、横梁及柱子等表面敷设；暗装式是将导线穿管埋设在墙内、地下或装设在顶棚里。

②室内布线的方式

室内布线方式通常有瓷（塑料）夹板布线、瓷瓶布线、槽板布线、护套线布线即线管布线等。照明线路中常用的是瓷夹板布线、槽板布线和护套线布线，且护套线布线应用日益广泛；动力线路中常用的是瓷瓶布线、护套线布线和线管布线。

( 2 )室内布线的技术要求

室内布线不仅要使电能传送安全可靠，而且要使线路布置正规、合理、整齐和安装牢固，其技术要求如下：

①所用导线的额定电压应大于线路的工作电压。导线的绝缘应符合线路安装方式和敷设环境的条件。导线的截面应满足供电安全电流和机械强度的要求，一般的家用照明线路选用2.5mm2的铝芯绝缘导线mm2或1.5 mm2铜芯绝缘导线为宜。

②布线时应尽量避免导线接头。若必须有接头时，应采用压接和焊接，也可按前面的方法进行，然后用绝缘胶布包缠好。要求导线连接和分支处不应受到机械力的作用；穿在管内的导线不允许有接头，必要时尽可能把接头放在接线盒或灯头盒内。

布线时应水平或垂直敷放。水平敷设时，导线距地面不小于2.5m；垂直敷设时，导线距地面不小于2m。否则，应将导线穿在钢管内加以保护，以防机械损伤。布线位置应便于检查和维修。

③当导线穿过楼板时，应设钢管加以保护，钢管长度应从离楼板面2m高处至楼板下出口处。导线穿墙要用瓷管（塑料管）保护，瓷管的两端出线口伸出墙面不小于10mm，这样可防止导线和墙壁接触，以免墙壁潮湿而产生漏电等现象。当导线互相交叉时，为避免碰线，在每根导线上套以塑料或其它绝缘管，并将导管牢靠地固定，不使其移动。

④为确保安全用电，室内电气管线和配电设备与其它管道、设备间的最小距离都有一定规定。施工时如不能满足表中所列距离，则应采取其它的保护措施。

### 1.4.2 护套线布线

#### 1.护套线布线

塑料护套线是一种具有塑料保护层的双芯或多芯绝缘导线，具有防潮、耐酸和耐腐蚀等性能，用于直接敷设在空心楼板、墙壁以及建筑物上，用铝片作为导线的支持物。

护套线布线的步骤与工艺要点如下：

( 1 )定位划线

定位划线工作与上述相同，先确定起点和终点位置，然后用粉线袋按导线走向划出正确的水平线和垂直线，并按护套线安装要求每隔150~300mm 划出固定铝片卡的位置。距开关、插座、灯具的木台50mm处和导线转弯两边的80mm处，都为设置铝片卡的固定点。

( 2 )铝片卡的固定

在混凝土结构上，可采用环氧树脂粘接；在木结构上，可用钉子钉牢；在有涂灰层的墙上，可用鞋钉直接钉住铝片卡。

采用环氧树脂粘接固定铝片卡的方法。其工艺与瓷夹板和瓷瓶固定相同。

( 3 )敷设导线

在水平方向敷设护套线时，如果线路较短，为便于施工，可按实际需要长度将导线剪断后盘起来，一手扶持导线，另一手将导线固定在铝片卡上；如果线路较长，又有数根导线平行敷设时，可用绳子把导线吊挂起来，使导线的重量不完全承受在铝片卡上，然后把导线逐根扭平并扎牢，再轻轻拍平，使其与墙面紧贴。垂直敷线时，应自上而下，以便操作。

转角处敷线时弯曲护套线用力要均匀，其弯曲半径至少应等于导线宽度的6倍。导线通过墙壁和楼板也应穿在保护管中，其要求与瓷夹板和瓷瓶布线相同。

塑料护套线的接头，最好放在开关、灯头或插座处，以求整齐美观。如果接头不能放在这些地方，则可装设接线盒，将接头放在接线盒内。

导线敷设后，需检查所敷的线路是否整齐美观，可用一根平直的木板条靠在敷设线路的旁边，并用螺丝刀柄轻轻敲击，使导线边缘紧靠在木板条上。

#### 2.护套线配线时的注意事项

( 1 )室内使用塑料护套线配线时,其截面规定铜芯不得小于0.5平方毫米,铝芯不得小于1.5平方毫米;室外使用塑料护套线配线时,其截面规定,铜芯不得小于1.0平方毫米,铝芯不得小于2.5平方毫米.

( 2 )护线套不可在线路上直接连接,可通过瓷接头、接线盒或借用其他电器的接线桩来连接线头.

( 3 )护套线转弯时,转角圆度要大,以免损伤导线,转弯前后应各有一个铝片线卡夹住。

( 4  )护套线进入木台前应安装一个铝片线卡。.

( 5 )两根护套线相互交叉时,交叉处要用四个铝片线卡夹住,护套线应尽量避免交叉.

( 6 )护套线路的离地最小距离不得小于0.15米,在穿越楼板及离地低于0.15米的一段护线套,应加电线管保护.

### 1.4.3 室内线路的故障分析及检修方法

室内照明线路的安装和维修时电工必须掌握的常规技术，要求正规、合理、整齐、牢固和安全。既要掌握室内照明线路的类型、结构与原理，又要掌握典型室内照明线路的安装和维修技能，以保证室内照明线路的技术要求与安全用电。

#### 1.室内照明线路基本知识

( 1 ) 对电气照明的要求与照明的分类

① 对电气照明图的要求

电气照明广泛应用于生产和生活领域中，但各种场合对照明有不同的要求，并随着生产和科学技术的发展而越来越高。

电气照明的重要组成部分是电光源（即照明灯泡）和灯具。对电光源的要求是提高光效、延长寿命、改善光色、增加品种和减少附件；对灯具的要求是提高效率、配光合理，并能满足各种不同的环境和电光源的配套需要，同时要采用新材料、新工艺，逐步实现灯具系列化、组装化、轻型化和标准化。总之，要求提高照明质量、节约用电、减少购置和维护费用。

- 照明的分类

按照明方式，可分为：

1）一般照明   在整个场所或场所的某部分照度要求基本均匀的照明，称为一般照明。对于工作位置密度大、光线无方向要求或在工艺上不适宜设置局部照明的场所，宜采用一般照明。

2）局部照明 只限于工作部位或移动的照明。对于局部地点要求高，而且对光线由方向要求，宜采用局部照明。如机床上的工作灯，便是一种局部照明。

3）混合照明 为一般照明和局部照明共同组成的照明。对于在工作部位有较高的照度要求，而在其它部位要求一般的场所，宜采用混合照明。如普通的冷加工车间一般都采用混合照明。

4）按照明种类，可分为：

a正常照明  正常工作环境所使用的室内为照明。

b事故照明  正常照明因故熄灭的情况下，供继续从事工作或安全通行的照明，称为事故照明。它一般布置在容易引起事故的场合及主要通道和出入口

c值班照明  在非生产时间内供值班人员使用的照明。在非三班制连续生产的重要车间、仓库等处，通常设置值班照明。

d警卫照明  在警卫地区周界附近设置的照明。

e障碍照明  在高层建筑物上或修理路段上，作为障碍标志用的照明。

( 2 )常用照明灯的种类、特性和选用

① 常用照明灯的种类和特性

自从电能用于照明以后，相继制成了白炽灯、荧光灯、碘钨灯、高压汞灯、低压汞灯，以及近几年制成的高压钠灯、金属卤化物灯等新型照明灯，使照明灯的发光效率、使用寿命和显色性能等均得到很大的提高。

② 照明形式的选用

照明形式的选用应根据实际生活、工作对照明的要求来决定，这里主要介绍光照强度的选择及其具体的计算方法。

1)光照度的选择  光照度即单位面积上接受的光通量，其单位为勒克

斯（lx）。光照度的选择一般以人们从事活动所处的环境为依据。

由于不同品种的电灯有着不同的光通量（即光源在单位时间内，向周围空间辐射引起视觉的能量），其单位为流明（lm）。即使是同一品种的电灯，由于其功率大小的不同，它的每瓦功率所产生的光通量也是不同的。所以在选用时不能只以电灯的功率为依据，而应考虑到它所具有的实际光通量。

2)光照度的计算 光通量大的光源，被照面的光照强度不一定就会大，

其中尚有两者之间的距离和光线的入射角度等因素。

普通适用的点光源对被照面的照度公式为

E= cosɑФ/r2

式中  E——被照面的照度，单位为lx;

Ф——点光源总的光通量，单位为lm;

r ——点光源到被照面之间的距离，单位为m；

ɑ ——光线的入射角度（垂直入射的光线为00）。

通过这个公式，可把表1-14和表1-15所提供的数据综合起来进行实际运用。

例  大楼的走廊照明，灯光垂直悬于离地3m高处，试选择白炽灯的瓦数。

解  先从电工手册查得走廊的照明的高度需要10lx;由于光线是垂直的，则cos00=1,代入上述公式，即

Ф=10 lx*9 m2=90 lm

在从电工手册查得：15W白炽灯的光通量为10 lm，故适用（数据范围内取较大值）。

在实际运用中，类似走廊的长距离照明用灯，还有一个灯头多少的问题。一般以走廊的长度来决定，两灯头之间的间距应以两灯照明的交界处的照度不低于环境的一般照度要求为宜。

#### 2.室内照明线路工艺

室内照明线路的组成

照明线路一般由电源、导线、开关和负载（照明灯）组成。电源由低压照明配电箱构成，其作用是向照明灯提供能量。电源有直流和交流两种。交流电源常用Y/yn 三相变压器供电，每一根相线盒中性线之间都构成一个单相电源，在负载分配时要尽量做到三相负载对称；电源与照明灯之间用导线连接。选择导线时，要注意它的允许载流量，一般以允许电流密度作为选择的依据：明敷线路铝导线可取4.5 A/mm2 ，铜导线可取6A/mm2，软电线可取5A/mm2。开关用来控制电流的通断。负载即照明灯，它能将电能变为光能。

按开关种类不同，可分为下列三种基本形式：

（a）                   (b)                    (c)

图1-13

( 1 )一只单联开关控制一盏灯，其线路如图1-13（a）所示。接线时，开关应接在相线（火线）上，这样在开关切

断后，灯头不会带电，从而保证了使用和维修的安全。

( 2 )两只双联开关在两个地方控制一盏灯，其线路如图5-13（b）所示。这种形式通常用于楼梯或走廊上，在楼上楼下或走廊的两端均可控制线路的接通和断开。

( 3 )两只双联开关和一只三联开关在三个地方控制一盏灯，其线路如图5-13(c)所示。这种形式也常用于楼梯或走廊上

此外，36V 以下的局部照明，一般采用降压变压器供电。安装时，变压器的一次侧、二次侧绕组均应串接适当的熔丝，以确保变压器发生故障及二次侧绕组过载时，能及时切断电源，使变压器不致烧毁。变压器的铁心和二次侧绕组也需要妥善接地或接零。

#### 3.室内照明线路的故障和检修

( 1 ) 室内照明线路常见的故障和检修

①短路故障

当发生短路故障时，电流剧增。若保护装置失灵，就会烧毁线路和设备。短路可分相同短路和相对地短路两类，相对地短路又分为相线与中性线间短路和相线与大地间短路两种，如图1-14所示。

采用绝缘导线的线路，线路本身发生短路的可能性较少，往往由于用电设备、开关装置和保护装置内部发生故障所致。因此，检查和排除短路时应先使故障区域内的用电设备脱离电源，试看故障是否能够排除，如果故障依然存在，再逐渐检查开关和保护装置。

管线线路和护套线线路往往因为线路上存在严重过载或漏电等故障，使导线长期过载、绝缘老化，或因外界机械损伤而破坏了导线的绝缘层，都会引起线路的短路。所以，要定期检查导线的绝缘电阻和绝缘层的结构状况，如发现绝缘电阻下降或绝缘才、层龟裂，应及时更换。

- 断路故障

线路存在断路，线路就无法正常运行。造成短路故障的原因通常有以下几个

方面：

1)导线线头连接点松散或脱落；

2)小截面的导线被老鼠药断；

3)导线因受外物撞击或勾拉等机械损伤而断裂；

4)小截面的导线因严重过载或短路而烧毁；

5)单股小截面导线因质量不佳或因安装时受到损伤，其绝缘层内的芯线断裂；

6)活动部分的连接线路因机械疲劳而断裂。

断路故障的排除方法，应根据故障的具体原因，采取相应措施使线路接通。

③漏电故障

若线路中有部分绝缘体轻度损坏就会形成不同程度的漏电。漏电分为相间漏电和相地漏电两类，存在漏电故障时，在不同程度上会反映出耗电量的增加。随着漏电程度的发展，会出现类似过载和短路故障的现象，如熔体经常烧断、保护装置容易动作及导线和设备过热等。引起漏电的主要原因有以下几个方面的原因：

1)线路和设备的绝缘老化；

2)线路装置安装不符合技术要求；

3)线路和设备因受潮、受热或受化学腐蚀而降低了绝缘性能；

4)修复的绝缘层不符合要求，或修复层绝缘带松散。

5)漏电故障的排除方法，应根据上述原因采取相应措施，如更换导线或设备；纠正不符合技术要求的安装形式；排除潮气等。

④发热故障

线路导线的发热或连接点的发热，其故障原因通常有以下几个方面：

1)导线规格不符合技术要求，若截面过小便会出现导线过载发热的现象。

2)电气设备的容量增大而线路导线没有相应地增大面积；

3)线路、设备和各种装置存在漏电现象；

4)单根载流导线穿过具有环状的磁性金属，如钢管之类等

5)导线的连接点松动、散，因接触电阻增加而发热

发热故障的现象比较明显，造成故障的原因也较简单，针对故障原因采取相应的措施，易于排除。

( 2 ) 电气照明常见的故障和检修

①白炽灯照明的故障和检修

白炽灯照明线路由电源、导线、开关及负载四部分组成，所以只要其中一个环节发生故障，均会使照明线路停止工作。现将白炽灯常见故障的现象、原因与处理方法列于

表1－3中。

| 表1－3 白炽灯常见故障与处理方法 |
| --- |
| 故 障 现 象 | 造 成 原 因 | 处 理 方 法 |
| 一.灯泡不亮 | 1.灯泡灯丝已断或灯座引线中断 2.灯座、开关处接线松动或接触不良 3.线路短路或灯座线绝缘损坏有短路 4.电源熔丝烧断 | 1.更换灯泡或灯座引线 2.查明原因,加以紧固 3.检查线路,在断路或短路处重接或更换接线 4.检查熔断丝烧断的原因并重新更换 |
| 二.灯泡忽亮忽暗或忽亮忽熄 | 1.灯座、开关处接线松动 2.熔丝接触不良 3.灯丝与灯泡内电极忽接忽离 4.电源电压不正常或附近有大电机或电炉接入电源而引起电压波动 | 1.查清原因,加以紧固 2.查清原因,加以紧固 3.更换灯泡 4.采取相应措施 |
| 三.灯泡强白 | 1.灯泡断丝后搭接(短路),因而电阻减小、电流增大 2.灯泡额定电压与线路电压不符合 | 1.更换灯泡 2.更换灯泡 |
| 四.灯泡暗淡 | 1.灯泡内钨丝蒸发后积聚在玻璃壳内,这是真空灯泡寿命终止现象 2.灯泡陈旧,灯丝蒸发后变细,电流变小 3.电源电压过低 4.线路因潮湿或绝缘损坏而有漏电现象 | 1.更换灯泡 2.更换灯泡 3.采取相应措施 4.检查线路,更换新线 |

②荧光灯照明的鼓掌排除

荧光灯的发光原理较为复杂，线路中还有附件，可能引起故障的因素也较多。现将荧光灯常见故障的现象、原因与处理方法列于表1－4中。

| 表1－4荧光灯常见故障与处理方法 |
| --- |
| 故障现象 | 造成原因 | 处理方法 |
| 一.不能发光或起动困难 | 1.电源电压太低或线路降压太大 2.起辉器损坏或内部电容击穿 3.如果是新安装的荧光灯,可能是接线错误或灯座接触不良 4.灯丝断丝或灯管漏电 5.镇流器选配不当或内部接线松动 6.气温过高 | 1.调整电源电压或供电线路(加粗导线) 2.更换起辉器 3.检查线路和接触点 4.用万用表或小灯泡检查后更换灯管 5.检查修理或更换镇流器 6.灯管加热 |
| 二.灯管镇动及灯管两头发光 | 1.接线错误或灯座、灯角等接头松动 2.起辉器内部触点并合或电容击穿 3.镇流器选配不当或内部接线松动 4.电源电压低或线路压降大 5.灯丝上涂覆的电子粉将尽,不能再起放电作用 6.气温过低 7.灯管陈旧 | 1.检查线路并紧固接点 2.更换起辉器 3.修理或更换镇流器 4.调整电源电压或供电线路(加粗导线) 5.更换灯管 6.灯丝加热 7.更换灯管 |
| 三.灯光闪烁 | 1.新灯管暂时现象 2.单根管常有现象 3.起辉器损坏或接触不良 4.线路接线不牢或镇流器选配不当 | 1.开用几次即可消除 2.如有可能改用双管 3.更换起辉器或紧固接线 4.检查加固或更换镇流器 |
| 四.灯座两头发黑或生黑斑 | 1.灯管寿命将终的现象 2.如果是新灯管,可能是起辉器损坏引起阴极电子粉加速蒸发 3.灯管内水银凝结,是细灯管常有的现象 4.电源或线路电压太高 5.起辉器不良或接触不牢靠、接线错误引起长时间闪烁 6.镇流器选配不当 | 1.更换灯管 2.更换起辉器 3.起动后即可蒸发或将灯管扭转180° 4.调整电压 5.更换起辉器或检查线路 6.更换镇流器 |
| 五.灯管光度减低或色彩差别 | 1.灯管陈旧 2.空气温度或冷风直接吹打在灯管上 3.电源电压低或线路压降大 4.灯管上积垢太多 | 1.更换灯管 2.加防护罩或回避冷风 3.调整电源电压或供电线路(加粗导线) 4.消除积垢 |
| 六.无线电干扰 | 1.同一线路上灯管放射电波的干扰辐射 2.收音机与灯管距离太近 | 1.电路上加装电容或进线上加装滤波器 2.增大距离 |
|  | 3.镇流器质量不佳 | 3.更换镇流器 |
| 七.杂声及电磁声 | 1.镇流器质量不佳、硅钢片未夹紧 2.线路电压太高引起镇流器发声 3.镇流器过热 4.镇流器过载引起内部短路 5.起辉器不良引起辉光杂声 | 1.更换镇流器 2.调整电压 3.检查过热原因并采取相应措施 4.修理或更换镇流器 5.更换镇流器 |
| 八.镇流器过热 | 1.灯架内通风不良 2.电压过高或镇流器选配不当 3.内部线圈或起辉器内电容器短路或接线不牢靠 4.灯管闪烁或使用时间过长 | 1.改善装置的通风 2.检查纠正或更换镇流器 3.修理线圈或更换起辉器 4.检查闪烁原因或减少使用时间 |
| 九.灯管寿命短 | 1.镇流器选配不当或质量差,致使灯管两端电压过高 2.起动次数过多或起辉器不良,长时间闪烁 3.受到剧震使灯丝震断 4.接线错误 | 1.选用合适的、好的镇流器 2.减少开关次数,检查闪烁原因 3.更换灯管并改善安装位置 4.改正接线 |