## 实验二  沿程阻力系数测定

一、实验目的

1、测定流体在等直圆管内流动不同雷诺数Re时的沿程阻力系数(，并确定它们之间的关系。

2、了解流体在管道中流动时能量损失的测量和计算方法。并对能量损失有一个数量上的概念。

二、实验原理

流体在管道中流动时，由于流体的粘性作用产生摩擦阻力，阻力表现为流体的能量损失。当对L长度两断面列能量方程式时，可以求得L长度上的沿程水头损失：

实验测得△h=hf，再测量出流体的流量Q，并计算出管道断面的平均流速V，即可求得沿程阻力系数(：

式中：d — 实验管内径    (m(

g — 重力加速度    (m/s(

三、实验操作

1、实验前的准备

（1）熟悉实验装置的结构及其流程，并关闭恒定水箱上水总阀使排管的实验有充足的水量。

（2）启动水泵，全开排管的上水总阀，使排管充水，并关闭、局部阻力、文秋里、孔板和细管沿程阻力的进水阀、排水阀。然后排除压差板上测压玻璃管中的空气，即可读取数据。

（3）测试水温。

2、测录数据

（1）调节出水阀门，使压差计的压差指示△h约为20㎜左右，以这个压差为第一个试验点，并记录相应的水流流量Q。

（2）逐次开大出水阀门的开度，测读相应的压差值△h和流量Q。建议做6～10个测试点，直到压差达到接近最高高度为止。

（3）本实验台可以进行不同粗细管道二组实验的测试，实验方法同上。

四、实验数据处理

实验测试数据和计算结果可填入下表：

d=    ㎜     L=    ㎜    水温=    ℃

| 次 序 | h1 （mmH20） | h2 （mmH20） | △h （mmH20） | t （s） | Q （m³/s） | V （m/s） | ( | Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

式中：△h — 应换算成水柱高[mmH2O]

V — 可查表或从水的粘温曲线上求得

最后，可根据测算的Re和(值在双对数坐标纸上标绘出两者的关系点及其关系曲线；并可与教材上的图线相比较。

五、实验总结