四川机电职业技术学院考试试卷

考试科目： 提钒与转炉炼钢技术  适用专业：高职冶金技术  试卷号：B卷

命  题：    课程团队            审 核：        冶金室

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 | 总分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项：1、请首先按要求在试卷的标封处填写您的班级、姓名、学号。

2、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

一、名词解释：（每个3分，共12分）

1、炉渣“返干”：

2、枪位：

3、顶底复合吹炼工艺：

4、氧气转炉炼钢单渣法：

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

二、选择题：（第1～10题为单项选择题，每小题1分；第11～15题为多项选择题，每小题2分。共20分）

1.转炉在（        ）时期的炉气量最大。

A、 吹炼前期    B、吹炼中期    C.吹炼后期 D、出钢时期

2.炉料中加入萤石的负面作用是（      ）。

A、化渣慢   B、增加喷溅，加速炉衬的侵蚀   C、使碱性炉渣变稠     D、降低炉渣碱度

3、 氧气转炉炼钢“硬吹”时，渣中的∑（FeO）含量(       )。

A. 升高          B. 保持不变   C. 降低

4．氧气转炉提钒熔池温度低于碳钒转化温度，(       )氧化。

A. 钒碳同时  B. 碳优先于钒   C. 钒优先于碳   D. 以上都不对

5.供氧制度中规定的工作氧压是测定点的氧气压力，也就是（    ）。

# A. 喷嘴出口压力

B.氧气进入喷枪前管道中的压力

C.喷嘴前的压力

6．炉衬的侵蚀过程大致是按照（      ）的机理循环往复地进行的。

A.侵蚀-氧化脱碳-冲刷   B. 氧化脱碳-侵蚀-冲刷

C. 冲刷 -氧化脱碳-侵蚀

7、氧气转炉采用双流道氧枪的主要作用是（     ）。

A、促进化渣   B、压抑喷溅   C、热补偿

8、氧气转炉炼钢操作中二批料加入的时间为（    ）。

A. 第一批渣料基本化好Si、Mn氧化基本结束   B. 开吹加入

C.吹炼后期

9、为了减少钢包回磷，出钢下渣量应该（      ）。

A. 控制到最少   B. 增加   C. 不作控制

10、转炉炼钢终点控制不应考虑（   ）。

A、终点Als	    B、终点温度		C、终点P		  D、终点S

11、转炉炼钢五大制度包括（     ）。

A.装入制度     B.供氧制度     C.拉速制度    D.温度制度

12、氧气转炉提钒的两大主产品是（      ）。

A．半钢  B．钒渣  C. 污泥    D. 煤气  E. 除尘灰

13、供氧制度包括的内容有（        ）。

A、确定枪位    B、确定枪位变化    C、确定氧流量    D、确定供氧强度

14. 转炉炉衬的组成包括（      ）。

A.钢板     B.绝热层     C.永久层     D.工作层

15.终点含碳量的判定有如下方法（    ）。

A、炉口火焰和火花观察法    B、高拉补吹法

C、结晶定碳法       D、耗氧量与供氧时间方案参考法

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

三、填空：（每空1分 ，共15分）

1、转炉吹炼前期，如果碳焰上来得早，表明前期溶池温度（      ）。

2、熔池供氧的主要设备是氧枪，氧枪由喷头、（           ）和枪尾三部分组成。

3、以（       ）炼钢工艺为中心的钢铁联合企业生产流程，通常习惯上人们叫做长流程。

4、在氧气转炉吹炼后吹时可以提高熔池温度，其主要是靠熔池中的  （       ） 氧化放热得到温度的提高。因此，采用后吹提高熔池温度将使渣中氧化铁增加，同时熔池中的[O]也大幅提高，是一种十分被动的方法。

5、目前广泛采用（      ）来衡量石灰在转炉渣中的熔化速度指标。

6、造渣方法的选取依据为（       ）及吹炼钢种的要求。

7、根据钢水脱氧程度的不同，可以把钢分为（        ），沸腾钢和半镇静钢。

8、氧气转炉吹炼温度制度，主要是指过程温度的控制和（    ）温度控制。

9、转炉终点控制是指终点温度和终点（       ）。

10、生白石主要成分是CaCO3和MgCO3，其中MgC03分解产生（           ），减轻镁碳砖的锓蚀。

11、氧气转炉吹炼过程中炉渣是否“返干”，可通过观察炉口火焰及（           ）。

12、氧气转炉顶底复吹时最理想的底吹气体是C（        ）。

13、氧气转炉的装入制度就是确定转炉合理的（           ），合适的铁水（半钢）废钢比。

14、转炉碱性耐火材料的主要成分是 CaO和（       ）。

15、氧气转炉吹炼枪位低或氧气压力高的吹炼模式叫（       ）。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

四、是非题：（正确的打√，错误的打×。每小题1分，共13分）

1、氧气转炉提钒熔池温度低于碳钒转化温度，碳优先于钒氧化，高于此温度，钒优先于碳氧化。（     ）。

2、氧气转炉终点控制就是控制终点碳含量。（    ）

3、氧气转炉氧枪喷嘴就是压力－速度的能量转换器，也就是将高压低速气流转化为低压高速的氧射流。（          ）

4、氧气转炉造渣过程中渣料一般是分两批或三批加入的，其中第二批渣料在吹炼中期碳氧反应剧烈时加入为宜。（    ）

5、氧气转炉装入主原料后熔池的深度等于氧气流股对熔池的最大穿透深度。（     ）

6、转炉吹炼前期主要是硅、锰、碳的氧化（    ）。

7、铁水预脱硫的脱硫效率公式：

脱硫效率（％）=   （    ）。

8、氧气转炉提钒在吹钒前期熔池处于“纯脱钒”状态，脱钒量占总提钒量的70%。（   ）

9、氧气转炉吹炼前期枪位控制原则是早化渣、化好渣，最大限度去磷；吹炼过程枪位控制原则是继续化好渣、化透渣、快速脱碳、不喷溅、熔池均匀升温。（       ）。

10、氧气转炉采用溅渣护炉技术后，会对环境带来一定危害。（     ）

11、在氧气转炉生产中希望氧气流股到达金属熔池液面时具有超音速或至少音速的射流。（    ）

12、氧气转炉经济炉龄即为最佳炉龄，也就是要获得最好的生产率和最低的成本。（      ）

13、钢按脱氧程度分为：镇静钢、沸腾钢、合金钢。（　 　　）

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

五、 计算题（共15分）

1、某钢厂的铁水成份为：W[C]=4.5%，W[Si]=0.4%，W[Mn]=0.3%，W [P] =0.085%，W[S]=0.020%,秋用活性石灰造渣，其中有效CaO为90%，装入量为150吨，选取炉渣碱度为3.5，求该炉石灰加入量。（保留两位小数） 共5分

解：

2、某钢种成份目标：硅(Si目标%)0.28%，锰(Mn目标%)0.5%，终点钢水残锰(Mn残%)0.05%，硅为痕迹，钢水量(M)100吨，用硅铁、硅锰两种合金配加，己知硅铁含硅(Si硅铁%)74.1%，吸收率(ηSi%)80%，硅锰含锰(Mn硅锰%)65.8%，含硅(Si硅锰)18.5%，其吸收率(ηMn%)90%。计算该炉硅铁、硅锰合金加入量分别是多少？（ 共10分）

解：

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

六、简述题及综述题（共25分）

1、简述氧气转炉出钢造成钢包回磷的原因及如何防止。（7分）

答：

2、氧气转炉炼钢加入铁矿石或铁皮（或叫氧化铁皮）的作用是什么? （共3分）

答

3、说明氧气转炉炼钢氧枪操作枪位“高-低-高-低”控制模式的原因。（共4分）

答：

4、 论述氧气转炉炼钢喷溅产生的根本原因及处理措施（满分11分）