| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

一、填空（每空1 分，共20分）

1、刀具材料的种类很多，常用的金属材料有            、             、              ；非金属材料有           、           等。

2、常用的切削液有         、         和          三大类。

3、切削加工是靠________和________之间作相对的运动来完成的，它包括________运动和________运动；在切削加工中，__________运动只有一个，而___________运动可以有一个或者数个。

4、在立式钻床上钻削时，麻花钻的旋转运动是__________运动，麻花钻的轴向移动是 __________运动。

5、切削液的作用是		      、			        、	 	          和	            。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

二、判断题（每小题1分，共 20分）

1、钨钻类硬质合金（ YG ）因其韧性、磨削性能和导热性好，主要用于加工脆性材料，有色金属及非金属。（    ）

2、刀具磨钝标准 VB 表中，高速钢的 VB 值均人于硬质合金刀具的 VB 值，所以高速钢刀具是耐磨损的。（     ）

3、在切削用量中，对切削温度影响最大的是切削速度。（     ）

4、刀具的磨钝出现在切削过程中，是刀具在高温高压下与工件及切屑产生强烈摩擦，失去正常切削能力的现象（      ）。

5、切削加工中使用切削液目的是降低切削温度、润滑、冲洗切屑。（     ）

6、刃倾角是在基面内测量的。（       ）

7、刀具耐用度是指一把新刀从开始切削到达到报废为止说经历的总的切削时间（      ）。

8、切削加工时，进给运动可以有几个，通常是速度较低，消耗功率较小的运动。（      ）

9、在切削用量中，对切削温度影响最小的是背吃刀量。（     ）

10、主运动即主要由工件旋转产生的运动。(      )

11、主偏角即主刀刃偏离刀具中心线的角度。(      )

12、CA6140卧式车床的型号中，代号“40”表示车床上所能加工的工件的最大回转半径为400mm。（    ）

13、切削用量三要素中任一要素增大，切削温度都会随之升高。（    ）

14、硬质合金刀具耐热性好，一般不用切削液。（    ）

15、直齿圆柱铣刀比螺旋齿圆柱铣刀铣削平稳性好。(    )

16、粗加工时，切削用量都比精加工小。（     ）

17、工件材料的硬度和强度越高，切削变形减小，产生的切削力也越小。（     ）

18、对高碳钢进行淬火处理后易于切削。（     ）

19、平面磨削的加工质量比刨削和铣削都高，还可以加工淬硬零件。（     ）

20、轴类零件端部一般有倒角是为了美观的原因。（      ）

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

三、选择题（每小题1分，共  分）

1、在进行孔加工时，当孔的中心线与工件或主轴旋转中心线不重合时，此时不能用（     ）加工。

A、钻床      B、镗床    C、铣床      D、车床

2、碳素钢精车时宜用牌号为（      ）的硬质合金作为刀具材料。

A、YT5    B、YT30     C、YG3    D、YG8

3、背吃刀量增大一倍时，切削力也增大一倍；但当进给量增大一倍时，切削力约增大约         倍。

A、0.5     B、0.8     C、1.0

4、刀具磨损过程的三个阶段中，作为切削加工应用的是          阶段。

A、初期磨损      B、正常磨损      C、急剧磨损

5、当工件表面有硬皮时，不宜采用          方式。

A、顺铣         B、逆铣

6、丝锥是用于加工各种          螺纹的标准刀具。

A、内       B、外       C、内、外

7、精加工时        切削液更合适。

A、水   B、低浓度乳化液   C、高浓度乳化液   D、矿物油

8、切断刀主切削刃太宽，切削时容易产生         。

A、弯曲    B、扭转    C、刀痕     D、振动

9、下列孔加工方式中精度最高的加工方式是（      ）。

A、铰孔     B、钻孔       C、扩孔        D、镗孔

10、切削平面通过切削刃上选定点,与基面垂直,并且(      )

A、 与切削刃相切  B、与切削刃垂直  C、与后面相切  D、与前面垂直

11、切断刀在从工件外表向工件旋转中心逐渐切断时,其工作后角(      )

A、逐渐增大   B、逐渐减小   C、基本不变  D、变化不定

12、下列哪种刀具材料的常温硬度最高？ （      ）

A、氧化铝基陶瓷  B、氮化硅基陶瓷   C、人造金刚石   D、立方氮化硼

13、制造圆柱铣刀的材料一般采用(      )

A、高速钢     B、硬质合金       C、陶瓷     D、人造金刚石

14、在一般情况下，前角增大则切削力会 （     ）

A、随之增大    B、随之减小    C、基本不变   D、变化不定

15、钻孔时，钻头直径为10mm，背吃刀量应为（      ）

A、10mm    B、5mm    C、2.5mm    D、5/sinφmm

16、下列（      ）刀具属于硬质合金刀具。

A、YT类        B、W18Cr4V      C、T10

17、标准麻花钻的顶角 2φ=（      ）

A、180°    B、140°    C、118°    D、100°

18、YT15 属于下面哪类硬质合金？ （      ）

A、钨钴类   B、钨钴钛类   C、通用类

19、W6Mo5Cr4V2 是下面哪一类刀具材料？ （      ）

A、钨系高速钢   B、钨钼系高速钢    C、合金工具钢    D、硬质合金

20、如果外圆车削前后的工件直径分别是 100cm 和 99cm，平均分成两次进刀切完加工余量,那么背吃刀量应为(      )

A、10mm   B、5mm   C、2.5mm   D、2mm

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

四、简答题：（每小题5分，共20分）

1、切削用量中，背吃刀量和进给量对切削力的影响有何不同？

2、车削外圆常用的工件装夹方式有哪几种？

3、安装外圆车刀时，刀尖与工件轴线不等高会有怎样影响？

4、按表面形成原理，齿形的加工方法有哪两种？

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

五、作图（每小题10分，共10分）

已知： 外圆车刀、、、、；试画出切削部分的几何形状。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

六、计算题（每小题10分，共10分）

工件毛坯直径为 Φ60， 转速为 n=500r/min， 现要用  车刀一次车成 Φ54 的轴， 求切削速度 V，背吃刀量。