| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

# 一、选择题（每小题 1 分，共10分）

1．切削用量中对切削热影响最大的是（     ）。

A、背吃刀量      B、进给量      C、切削速度

2．高速钢的耐热温度为（     ）℃。

A、250~300      B、500~600     C、800~1000

3．YG6硬质合金，其中数字6表示（     ）的质量分数。

A、碳化钨       B、碳化钛       C、钴

4．切削塑性金属时，产生积屑瘤的切削速度大致在（    ）范围内。

A、低速         B、中速         C、高速

5．粗加工选用（     ）。

A、（3~5）%乳化液     B、（10~15）%乳化液   C、切削油

6．粗加工时，应取（     ）的前角。

A、较小        B、零度         C、较大

7．加工细长轴时，为减小背向抗力，应取（     ）的主偏角。

A、较小         B、较大         C、任意

8．通过切削刃上选定点垂直于主运动方向的平面称为（     ）。

A、基面             B、切削平面        C、主剖面

9．麻花钻钻削的背吃刀量为（     ）。

A、钻头的直径       B、钻头直径的一半     C、钻头直径的1/4

10．标准麻花钻在钻削过程中，磨损最严重的部位是（     ）。

A、后刀面       B、棱边    C、主、副切削刃相交的侧刀尖处

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

# 二、填空（每空 1 分，共 20分）

1、刀具磨损的原因有：__________________、_________________、_________________、___________________和___________________。

2、齿轮加工按加工工艺方法不同可分为_______________、_______________两类。

3、刀具磨损通常有三个阶段：______________________和______________________， ______________________。

4、车削中所形成的三个表面是______________、_______________和______________。

5、车刀刀头由三个面：_______________、_______________、_______________，两个刀刃：_______________、副切削刃和刀尖构成。

6、切削用量一般包括_______________、_______________和_______________。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

# 三、判断题（每小题 1 分，共10分）

（    ）1、硬质合金刀具，其硬度及韧性都高于高速钢。

（    ）2、切削油主要起冷却作用。

（    ）3、高速钢材料主要用于制作低速、复杂刀具。

（    ）4、切削瘤的出现，可减小刀具的实际前角。

（    ）5、切脆性材料时，可得到带状切屑。

（    ）6、由于刀具的安装条件的变化，会引起刀具实际工作角度的变化。

（    ）7、硬质合金刀具中，其Co含量越高，其硬度越大。

（    ）8、金刚石材料的硬度最高，但耐热性较差。

（    ）9、第三变形区主要会引起已加工表面的加工硬化。

（    ）10、在国家规定中，刀具磨损标准一般指VB=0.3mm。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

# 四、简答题（每小题 5 分，共 20分）

1、刀具材料应具有哪些基本性能？

2、何为砂轮的硬度？

3、试述影响切削温度的因素有哪些。

4、车刀的后角如何选择？

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

五、图形题（10分）

试在下图中标注出在下图中标注出切断刀的以下角度：前角γ0、后角α0、刃倾角λs、主偏角Кr、左、右副偏角KrL′、KrR′及左右副后角α0L′、α0R′。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

六、计算题（每小题15分，共 30分）

1、车削直径d=φ30mm，长度L=300mm的轴段，毛坯直径d1=φ35mm，分为两次走刀完成，第一次走刀αp=2mm，f1 =1mm/r，主轴转速n1=400r/min，第二次走刀αp=0.5mm，f2 =0.2mm/r，主轴转速n2=800r/min，试计算：（1）车削加工的总机动时间；（2）第一次走刀的材料切除率。（15分）

2、在车床上车削mm的铸铁外圆，转速为400r/min，若再用同样的切削速度精车mm的外圆，试完成以下任务：

（1）计算车削外圆的切削速度；

（2）计算车削外圆的主轴转速；