| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

- 填空（每空1 分，共20分）

1、生产过程改变生产对象的             、             、

和                 等，使其成为成品或半成品的过程，称为工艺过程。

2、切削用量三要素包括：              、              和               。

3、按磨损发生部位不同，可将刀具磨损分为              、             、

三种形式。

4 、在机械制造中，通常将生产方式划分为            生产 、           生产和              生产三种类型。

5、切削力一般分解为              、             和             三个相互垂直的分力。

6、正交平面参考系中三个坐标平面是指        、         和          ，它们之间关系为             。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

二、判断题（每小题1分，共20分）

1、刀具寿命的长短、切削效率的高低与刀具材料切削性能的优劣有关。（    ）

2、刀具的安装条件的变化，不会引起刀具实际工作角度的变化。（      ）

3、主偏角、副偏角是在基面中测量的角度。(      )

4、后角的大小主要影响后面与工件的摩擦和刃口强度等。（      ）

5、所谓前刀面磨损就是形成月牙洼的磨损，一般在切削速度较高，切削厚度较大情况下，加工塑性金属材料时引起的。（     ）

6、水溶液主要起冷却作用。（      ）

7、当粗加工、强力切削或承冲击载荷时，要使刀具寿命延长，必须减少刀具摩擦，所以后角应取大些。（      ）

8、刀具在切削中， 沿切削速度方向的分力为最大分力， 占总切削力 90%左右。（      ）

9、切削中对切削力影响较小的是前角和主偏角。（      ）

10、工件转速越高,则进给量越大。(     )

11、前角即前面与基面间的夹角,在切削平面内测量。(       )

12、工件表面有硬皮时，为减少刀具的磨损，应采用顺铣法加工。（     ）

13、切削铸铁等脆性材料时需采用冷却性能好的切削液。（    ）

14、在切削一般钢材料时，前角越大越好。（     ）

15、采用逆铣时工件表面加工质量好。（    ）

16、刀具前角越大，说明刀具越锋利。（    ）

17、切削区域的最高温点一般在刀具的刀尖处。（    ）

18、因为砂轮有自锐性，所以砂轮可以不用修整。（     ）

19、刀尖在刀刃的最高位置时,刃倾角为正.(       )

20、切削加工时，主运动可以有几个，通常是速度较低，消耗功率较小的运动。（      ）

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

三、选择题（每小题1分，共20分）

1、车削中，工件的旋转运动是（    ）。

A、相对运动   B、进给运动    C、主运动

2、一般情况下，刀具的后角主要根据（      ）来选择。

A、切削宽度    B、切削厚度     C、工件材料     D、切削速度

3、刀具上切屑流过的表面称为（     ）。

A、主后刀面  B、副后刀面    C、前刀面

4、刀具磨钝标准通常都按            制订的。

A、月牙洼深度 KT       B、后刀面 VB

5、下列适合加工脆性材料的刀具是（       ）。

A、YG类    B、YT类      C、高速钢    D、碳素工具钢

6、粗加工时用       更合适。

A、水溶液   B、低浓度乳化液   C、高浓度乳化液   D、矿物油

7、在正交平面内度量的角度是           。

A、主偏角   B、刃倾角   C、前角    D、副后角

8、当刀尖位于主切削刃上最低点时，刃倾角为_______。

A、正值      B、负值     C、零

9、与工件加工表面相对的刀具表面是(       )

A、前面 B、后面 C、基面 D、副后面

10、能够反映切削刃相对于基面倾斜程度的刀具标注角度为 (      )

A、主偏角   B、副偏角   C、前角   D、刃倾角

11、YT30 属于下面哪类硬质合金？ （      ）

A、钨钴类   B、钨钴钛类   C、通用类

12、使被切削层与工件母体分离的剪切滑移变形主要发生在 （     ）

A、第Ⅰ变形区   B、第Ⅱ变形区   C、第Ⅲ变形区

13、车削细长轴时，为防止弯曲变形，通常要使用的辅助支承应为：（     ）

A、拨盘    B、顶尖   C、跟刀架或中心架   D、鸡心夹头。

14、哪一个阶段刀具磨损的速率最慢？（      ）

A、初期磨损耗   B、正常磨损   C、剧烈磨损   D、因刀而定

15、磨削加工主要用于（     ）。

A、粗加工        B、半精加        C、精加工

16、铣刀在切削区切削速度的方向与进给速度方向相同的铣削方式是（     ）

A、顺铣   B、逆铣   C、对称铣削   D、不对称铣削

17、加工平面常用的铣刀有面铣刀和（     ）

A、立铣刀   B、圆柱铣刀   C、三面刃铣刀   D、成形铣刀

18、YG8 属于下面哪类硬质合金？ （      ）

A、钨钴类   B、钨钴钛类   C、通用类

19、W18Cr4V 是下面哪一类刀具材料？ （      ）

A、钨系高速钢   B、钨钼系高速钢    C、合金工具钢    D、硬质合金

20、如果外圆车削前后的工件直径分别是 60cm 和59.6cm，那么背吃刀量应为(      )

A、10mm   B、5mm   C、2.5mm   D、2mm

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

四、简答题：（每小题5分，共20分）

1、切屑有哪几种基本类型？

2、精加工铸铁采用什么牌号的刀具材料比较合适？

3、精车时为什么不允许存在积屑瘤？

4、试述背吃刀量、进给量、切削速度对切削温度有何影响规律？

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

五、作图（每小题10分，共10分）

画端面车刀的正交平面参考系几何角度、、、、。

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |

六、计算题（每小题10分，共10分）

某外圆车削工序,切削前工件直径为80mm，要求切削后工件直径为78mm，一次切除余量，假定工件转速为300 r/min，刀具进给速度为60mm/min，试求切削用量三要素。